## Slide 1: 網路概論 (OSI 7 層)
林哲正

## Slide 2: 網路背景知識簡介
Network 與 Internet的定義
Internet 是 Internetwork 的意思
  National 與 International 的不同
  State與 Interstate 的不同
人類社會是先有 network 還是 Internet?
但現今network 與 internet 已不清楚分別了

## Slide 3: 網路概論
通訊協定 (Protocol): 一組規則，用以規範電腦間的通信行為，類似交通規規範用路人車的使用道路的行為。
常見的協定
  IP: Internet Protocol (Layer 3 protocol)
  HTTP: Hyper Text Transfer Protocol (Layer 7 protocol)
  FTP: File Transfer Protocol (Layer 7 protocol)
  DNS: Domain Name System (Layer 7 protocol)
  TCP: Transmission Control Protocol (Layer 4 protocol)
  UDP: User Datagram Protocol (Layer 4 protocol)
  Ethernet (乙太)網路: (Layers 1 and 2 protocol)
  什麼是 網路的 Layer (層)?
  為什麼網路要分層?
ISO 制定了 7 層的網路架構，是目前最常見的網路分層架構，為所有講述網路科技的基礎

## Slide 4: ISO 的7 層網路架構
是目前最常見的網路分層架構，為所有講述網路科技的基礎，架構如下:
  為什麼要分層?
User 在哪一層?
  網路偵錯要先從哪一層偵錯?
7 應用層 (Application Layer)
6 表達層 (Presentation Layer)
5 會談層 (Session Layer)
4 傳輸層 (Transport Layer)
3 網路層 (Network Layer)
2 資料聯結層 (Data Link Layer)
1實體層 (Physical Layer )

## Slide 5: 通信框架
7 應用層 (Application Layer)
6 表達層 (Presentation Layer)
5 會談層 (Session Layer)
4 傳輸層 (Transport Layer)
3 網路層 (Network Layer)
2 資料聯結層 (Data Link Layer)
1實體層 (Physical Layer )
7 應用層 (Application Layer)
6 表達層 (Presentation Layer)
5 會談層 (Session Layer)
4 傳輸層 (Transport Layer)
3 網路層 (Network Layer)
2 資料聯結層 (Data Link Layer)
1實體層 (Physical Layer )
User (Source)
User (Destination)

## Slide 6: Layer 1 實體層 (Physical Layer )
材料
  電導體
  光纖 (Fiber)
  空氣 (電波，無線傳播)
訊號
  編碼: 如何將物理訊號轉換為電腦可以接受的資料 (0 與 1)，
    (電) 5V => 1; 0V => 1 ;
    (光): 亮=>1; 不亮 => 0;
    (電波) 高頻 => 1; 低頻 => 0;
  轉換: 不同的通訊材料間訊號的轉換，例如:
  光 電 電波 電 電波 光
實體接線

## Slide 7: Layer 2: 資料聯結層 (Data Link Layer)
確保點對點 (point-to-point)的聯接的資料的正確性
何謂點對點?
以機場為例: 小港 邁阿密
小港 (點)
桃園(點)
LA (點)
NY (點)
MIA (點)

## Slide 8: Layer 3 網路層 (Network Layer)
最佳路徑的選擇
  何謂最佳路徑?誰定義?
  選擇什麼?
  為什麼需要選擇?
再以機場為例
在internet 的實務上
最佳路徑 =>經過的路由器(router)數目最少?
      什麼是路由器?
      為什麼是經過的路由器(router)數目最少
      選擇什麼? =>路由器
      為什麼需要選擇? => 因為 internet 的路由器數目太多(機場太多)，以美國一家銀行為例，其在全美國就有 4000 個路由器
  IP 屬於這一層

## Slide 9: Layer 4 傳輸層 (Transport Layer)
端對端(end-to-end)的資料傳送
與 Layer 2 的不同?
每一段點對點OK ,是否端對端 OK?
小港 (點)
桃園 (點)
LA (點)
NY (點)
端 (end)
端 (end)
MIA (點)

## Slide 10: Layer 4 傳輸層 (Transport Layer)
二個重要的協定:
TCP: Transmission Control Protocol
  可靠的通訊模式的 (資料遺失，會重送)
  連接導向式通訊 (connection-oriented Communication)
  一次可以送多個封包 (packet，資料傳送的單位)
  可以做流量控制 (透過滑動窗，Sliding Window，決定傳送多封包)
UDP: User Datagram Protocol
  非可靠的通訊模式 (資料遺失，不會重送)
  非連接導向式通訊 (connectionless Communication)
  一次只能送一個封包
  不能做流量控制

## Slide 11: Layer 4 傳輸層 (Transport Layer)
  通訊模式
    可靠的 vs. 非可靠的 (資料遺失，會重送)
    連接導向式 vs. 非連接導向式
  Questions:
    寄普通信是可靠的通訊模式還是非可靠的的通訊模式?
    寄掛號信是可靠的通訊模式還是非可靠的的通訊模式?
    打電話是連接導向式 還是非連接導向式?
    寄普通信是連接導向式 還是非連接導向式?
    寄掛號信是連接導向式 還是非連接導向式?

## Slide 12: Layer 4 傳輸層 (Transport Layer)
FTP (File Transfer Protocol ) 應該使用 TCP 還是 UDP? 為什麼?
網路電視直播應該使用 TCP 還是 UDP? 為什麼?
TCP 的優點是什麼?缺點的什麼?
UDP的優點是什麼?缺點的什麼?
如何決定是使用 TCP 還是 UDP

## Slide 13: Layer 5 會談層 (Session Layer)
處理通訊方式的正確選擇
以電話/傳真為例，要通訊，須選對正確的通訊方式
實務上，通訊方式有三種
  單工：只能單方向傳或收資料，例如電視
  半雙工：可傳或收資料，但同一時間只能在傳與送資料之中，選擇一種，例如：有些對講機
  全雙工:可同時傳或收資料，例如：講電話
這一層有人質疑不應單獨存在，因為功能太小?

## Slide 14: Layer 6 表達層 (Presentation Layer)
語意的正確解釋
  以跟日本人做生意/溝通為例。
實務上，這表達層處理
  資料加密/解密
  資料壓縮/解壓縮
  編碼/解碼的正確性
  在網路通訊中，這一層不一定需要，如果沒加解密、沒資料壓縮/解壓縮，沒編碼/解碼正確性的問題

## Slide 15: Layer7 應用層 (Application Layer)
應用軟體或是協定，提供某種網路的服務。
IE 是屬於應用層嗎?
Outlook是屬於應用層嗎?
Skype 是屬於應用層嗎?
word 是屬於應用層嗎?
Excel是屬於應用層嗎?

## Slide 16: Layer7 應用層 (Application Layer)
FTP 是應用層的協定 (軟體)，提供網路下載檔案的功能
  FTP is base on TCP/IP 是什麼意思?
  網路直播視頻也是應用層的協定，它提供網路觀看串流影片的功能
  網路直播 is base on UDP/IP 是什麼意思?
為什麼 FTP 會使用 TCP/IP?
為什麼網路直播會使用 UDP/IP?

## Slide 17: Data Units
7 Application
6 Presentation
5 Session
4 Transport
3 Network
2 Data link
1 Physical
Data
Segment
Packet
Frame
Bit Stream
TCP/UDP
Layer 4

## Slide 18: OSI 7層網路架構
OSI 7層是理想，實務上使用的是 4 層架構? 為什麼?
  Layer 5、 6、 7 合併成為最上層(稱為應用層)
  Layer 1、2合併成為最下層(稱為網路層)
  Layer 4 直接對應(稱為傳輸層)
  Layer 3 也是直接對應(但改稱為IP層)
7 應用層 (Application Layer)
6 表達層 (Presentation Layer)
5 會談層 (Session Layer)
4 傳輸層 (Transport Layer)
3 網路層 (Network Layer)
2 資料聯結層 (Data Link Layer)
1實體層 (Physical Layer )
應用層
傳輸層
IP層 (網際網路層)
網路層
OSI 7層架構
實務上的架構